## Slide 1: Raspberry Pi Meteorologická stanice
Vojtěch Kuzdas
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

## Slide 2: Motivace
Programování je velice perspektivní dovednost, chtěl jsem se ho naučit a implementovat ho na hardware
Práce s moderní technologií
Využití v běžném životě

## Slide 3: Součásti meteorologické stanice
Skládá se ze dvou počítačů
  Raspberry Pi (RPi)
  ESP8266
RPi má na snímání hodnot největší podíl
Bezdrátový modul ESP, napájený solárním panelem, posílá naměřené hodnoty skrz webové rozhraní do RPi

## Slide 4: Měřené veličiny
  Teplota (DS18B20)
  Intenzita světla (BH1750)
  Barometrický tlak (BMP085)
  Nadmořská výška (BMP085)
  Teplota & vlhkost (DHT11/22)
měří se venku pomocí modulu ESP
měří se pomocí Raspberry Pi

## Slide 5: Schéma zapojení

## Slide 6: Zapojená čidla a RPi

## Slide 7: Princip fungování stanice
  ESP8266 změří teplotu připojeným čidle a následně ji zapíše na své webové rozhraní
  RPi nejprve zpracuje hodnoty ze svých čidel a následně se připojí na webové rozhraní s teplotou ESP modulu
  RPi vyhodnotí všechna data z meteorologických čidel, promítne je na displej a zapíše do grafu na školním webu http://meteo.sosvel.cz/

## Slide 8: Co mi projekt přinesl
Do projektu jsem vstoupil s minimální znalostí programovacích jazyků a sám jsem se naučil jejich základy a implementování na hardware
Naučil jsem se logicky přemýšlet a řešit různé problémy

## Slide 9: Použité zdroje
RASPBERRY PI FOUNDATION. Raspberry Pi [online]. 2016 [cit. 2016-03-07]. Dostupné z: https://www.raspberrypi.org/
ESP8266 WIFI SoC! General News. ESP8266 Community Forum [online]. 2016 [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://www.esp8266.com/
Adafruit [online]. Adafruit [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: https://www.adafruit.com/
GitHub [online]. 2016 [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: https://github.com/
Instructables: Share what you make [online]. 2015 [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://www.instructables.com/